## Slide 1: Ağ Temelleri

## Slide 2: Temel Ağ Terimleri
IP (Internet Protocol)
  IP adresi herhangi bir ağa bağlanan cihazın o ağdaki diğer cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan adrestir. Cihazın kimliğidir. IPv4 ve IPv6 olmak üzere iki çeşit IP adresi vardır fakat günümüzde yaygın olarak IPv4 kullanılır. IPv4 standartlarına göre IP adresi her biri 8 bit olan 4 bölümden oluşur.(192.168.1.1)
  Bir modeme bağlandığınızda modem tarafından cihazınıza bir Local IP adresi atanır bu 172.168.1.2 gibi bir değer olabilir. Bu adres aynı ağ içerisinde cihazlar ile iletişimde kullanılır fakat internette bir işlem yaptığınızda Public IP adresiniz kullanılır. Public IP adresi modeminizin IP adresidir ve o modeme bağlı bütün cihazların Public IP adresi modem ile aynıdır. Paylaşılmaması gereken IP adresi Public IP adresidir, evinizin açık adresi ile aynı öneme sahiptir. Kötü niyetli hackerlar Public IP adresinizi kullanarak size saldırı yapabilir. Public IP adresi modeminize İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından atanır.

## Slide 3: Temel Ağ Terimleri-Devam
Router ve Modem
  Router farklı cihazları ve ağları birbirine bağlayarak ağ trafiğini yönlendiren cihazdır. Bağlandığı cihazlara IP adresi atayarak onları tanımlar ve gelen giden paketleri bu tanımladığı IP adreslerine göre yönlendirir. Router yerel ağları birbirine bağlar fakat internet erişimi sağlayamaz. Internet erişimi sağlanması için Modem gereklidir. Router cihazların internete bağlanabilmesi için Modeme bağlanır ve cihazlar Modemin Public IP adresini kullanarak internete bağlanır. Son yıllarda ISP(Internet Servis Sağlayıcısı) firmaları modem ve router cihazlarını birleştirerek müşterilerine sunar. Evinize gelen modem aslında içinde router özelliğini de taşır böylece ağ içinde IP atamaları yapmakla birlikte internet bağlantısını da sağlar.

## Slide 4: Temel Ağ Terimleri-Devam
LAN (Local Area Network)
  LAN birden fazla bilgisayarın oluşturduğu en küçük ağ yapısıdır. Cihazların birbirine fiziksel olarak yakın olması gerekir. Özellikle evlerde ve küçük iş yerlerinde LAN yapısı görülür.
WAN (Wide Area Network)
  WAN yapısı LAN bağlantılarının birleşimi olan büyük çaplı ağ yapısıdır. Şehirleri ve ülkeleri bağlayan bu ağ yapısının en bilinen örneği internettir.
PAN (Personal Area Network)
  PAN yakın mesafede cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabilmek için kullanılan ağdır. PAN teknolojisinin en bilinen örneği Bluetooth bağlantısıdır.

## Slide 5: Temel Ağ Terimleri-Devam
VPN( Virtual Private Network)
  VPN iki bağlantı arasında veri akışını şifreleyerek güvenli bir bağlantı sağlayan sistemdir. Bu bağlantıdaki şifreleme ne kadar iyiyse o kadar güvenli bağlantı elde edersiniz böylece aradaki veri akışını yakalayan kötü niyetli hacker sadece şifrelenmiş verileri görür. Günümüzde kurumsal veya kişisel amaçlarla VPN kullanılmaktadır. Kurumsal bir örnek olarak bir banka şubesi o bankanın genel merkezine VPN ile bağlanarak gönderilen önemli banka verilerinin güvenli bir kanaldan iletilmesini sağlar. Kişisel kullanımda VPN kullanmak yasaklı bir siteye girerken veya sürekli anonim kalmak istediğiniz zaman size gizlilik sağlar.
DNS (Domain Name System)
  İnternette alan adlarını gördüğünüz bütün sitelerin aslında bir IP adresi vardır. Bir siteyi görüntülemek istediğiniz zaman alan adını yazarak bağlanırsınız bu alan adını IP adresi ile eşleştiren sisteme DNS denir. Örnek olarak gitmek istediğiniz site Google.com ise bu alan adını(domain) arama çubuğuna yazarsınız, DNS sunucunuz veritabanında bu alan adı ile eşleşen IP adresini bulur ve sizi o adrese yönlendirir. En çok kullanılan DNS Servisleri Google DNS, OpenDNS Home, Yandex DNS gibi servislerdir.

## Slide 6: Temel Ağ Terimleri-Devam
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  HTTP kullanıcı ve sunucu(server) arasındaki veri iletişimi kurallarını belirleyen protokoldür. Web tarayıcıları aracılığıyla bu protokolü kullanarak web sayfalarını görüntüleriz. HTTPS protokolü ise Secure HTTP olarak anılır. HTTP protokolüne SSL sertifikası(Secure Socket Layer) eklenmiş versiyonudur. SSL sertifikası iki bağlantı arasındaki iletişimin şifreli kanallardan yapılmasını sağlar. Örneğin HTTP kullanan bir sitede gönderdiğiniz kullanıcı adı ve şifre bilgilerini aradaki bağlantıyı dinleyen bir hacker yakalayabilir.
MAC Adresi (Media Access Control)
  Bir ağa bağlanan cihazın kendine özel adresidir. Örneğin bilgisayarınızdaki Ethernet kartının veya modeminizin bir MAC adresi vardır. Telefonlarınızda da cihaz bilgisinde Wi-Fi MAC adresi olduğunu görebilirsiniz. MAC adresleri 16’lı tabanda yazılan 48 bit’lik bir adrestir. Örnek olarak 01:2A:42:43:12:AB verilebilir. İlk 3 bölüm cihazı üreten firmayı, son 3 bölüm donanımı belirtir. MAC Adresi sadece ağ içi iletişimde kullanılır. ARP(Address Resolution Protocol) ağ içindeki IP-MAC adresi çözümlenmesini sağlayan protokoldür.

## Slide 7: Temel Ağ Terimleri-Devam
Ping
  Ping internet bağlantısındaki reaksiyon süresidir. Başka bir söylemle gönderdiğinizin verinin karşıdaki cihaza gitme ve geri gelme süresidir. Örneğin ping süreniz 20 ise gönderdiğiniz veri 20 milisaniyede sunucuya gidip gelmektedir. Ping süresini ölçerek aynı zamanda karşıdaki sunucunun uygun olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Bağlantı türüne göre ping değeri değişebilir. Örnek olarak Fiber bağlantı türünde 4G bağlatışına göre daha düşük ping değeri elde edilir.
Traceroute
  Traceroute programı gönderdiğiniz bir verinin hangi yollardan geçerek hedefe ulaştığını ve her adımda ne kadar zaman harcadığını görebileceğiniz bir ağ yazılımıdır.
Wireshark
  Wireshark bir grafik arayüzü üzerinden ağ trafiğinin izlenebilmesini sağlayan bir araçtır.

## Slide 8: Neden HTTP Bağlantısı Güvensiz?
Wireshark aracı ile ağ trafiğinizi izleyen birisi HTTP kullanan bir sitede girdiğiniz verileri görüntüleyebilir.
Aşağıdaki örnek wikidot.com sitesinde Sign Up alanında girilen verilerin plain text(düz metin) olarak görüntülendiğini gösterir.

## Slide 9: Temel Ağ Terimleri-Devam
TCP/IP ve OSI Referans Modelleri
  Bu iki model iki bilgisayar arasındaki veri iletişiminde uygulanan kuralları(protokol) belirtir.
  Application Katmanı:
    Farklı sunucular ve uygulamalar arasındaki iletişimin sağlandığı katman. HTTP,HTTPS,SSH,SMTP,FTP gibi protokoller kullanılır.
  Transport Katmanı:
    Bir noktadan diğer noktaya veri akışının sağlandığı katman. TCP,UDP protokolleri kullanılır.
  Internet Katmanı:
    Ağ içindeki cihazlar arasında iletişimin sağlandığı katman.
  Network Interface Katmanı:
    Verinin kablo üzerinde 1 ve 0’lara dönüştürülerek elektrik sinyali ya da elektromanyetik dalgalar halinde iletildiği katman.

## Slide 10: Temel Ağ Terimleri-Devam
Deep Web ve Dark Web Nedir?
  Deep Web internette geleneksel arama motorları tarafından gösterilmeyen kısmıdır. Dark Web ise Deep Web altında gizlenmiş özel yazılımlar kullanarak erişilebilen bir ağdır.
  Dark Web içerisinde neler var?
    Ele geçirilen kimlik numaraları, çeşitli platformlara ait kullanıcı adı ve parolaları, yasa dışı madde satışı , kiralık hacker ve katil tutulabilen sistemler gibi rahatsız edici siteler de Dark Web içerisinde bulunmaktadır.